## Slide 1
AI Pet ESP32‑S3 硬件原理图
嵌入式软件工程师审核
投板就绪度 · 烧录与驱动闭环 · 双 SPI 眼屏
审核范围：S3 主控、下载、音频、双眼、I2C/I2S、4G 与软件 bring-up
2026-08-08 原理图版本 · 只读审阅

## Slide 2
结论：可做 EVT，但当前不满足正式投板 Go
S3 选型与双眼拓扑通过；三个 P0 闭环问题必须先修订
来源：SCH_Schematic1_2026-08-08.pdf、Netlist_Schematic1_2026-08-08.tel、xiaozhi-esp32 代码（只读审核）
02
NO‑GO（当前）
不建议按当前原理图作为正式功能板下单。 S3 核心能力可实现；但下载口、功放供电、4G UART 电平尚未形成稳定的软硬件闭环。
可保留
• ESP32‑S3 + Wi‑Fi/BT + OTA + 小智语音
• ES7210 / ES8311 音频架构与 I2S 引脚资源
• GC9A01 双屏：共享 SPI、双 CS 的硬件拓扑
• K230 作为 UART 视觉事件源的后续扩展
投板前修复
• Type‑C / CH340 / S3 下载路径必须明确
• NS4150B 的 VBUS 与系统 5V 供电关系必须闭环
• 若装 4G，必须确认 1.8V UART 并补电平转换

## Slide 3
S3 的产品能力覆盖充分，P4→S3 是预期收敛
产品是人格陪伴电子宠；核心是语音、双眼与表达，不是 MIPI 视觉平台
来源：SCH_Schematic1_2026-08-08.pdf、Netlist_Schematic1_2026-08-08.tel、xiaozhi-esp32 代码（只读审核）
03
能力 | S3 判断 | 审核理由
语音 / OTA / Wi‑Fi | 通过 | S3 原生 Wi‑Fi/BT，现有工程已支持 ESP32‑S3 target
双麦 + 扬声器 | 通过 | I2S + 双 codec 的 IO 分配无直接冲突
双眼 / MCP 表情 | 通过 | GC9A01 的 SPI 多从设备模式适配
OV2640 单帧拍照 | 可行 | 改用 S3 DVP + esp32_camera，不复用 P4 CSI
K230 主动视觉 | 可行 | S3 只收 UART 结构化结果，不承担推理
MIPI‑CSI / DSI | 不保留 | 属于 P4 路线，非当前产品核心
软件迁移重点：新建 esp32‑s3‑ai‑pet 板型；迁移眼睛状态机与 MCP；替换 P4 CSI 与单屏输出层。

## Slide 4
S3 引脚分配可驱动全部首版外设
关键功能组之间未发现 GPIO 复用冲突；GPIO19/20 的取舍需单独确认
来源：SCH_Schematic1_2026-08-08.pdf、Netlist_Schematic1_2026-08-08.tel、xiaozhi-esp32 代码（只读审核）
04
总线 / IO
GPIO
设备
显示
39 / 40 / 41
DC / MOSI / SCK
音频
12 / 13 / 14 / 38 / 45
DI / WS / BCK / MCLK / DO
I2C
1 / 2
ES8311、ES7210、PCA9539、OV2640
双眼片选
19 / 20
左眼 CS / 右眼 CS
摄像头 DVP
3–9、15–18、46
OV2640 数据与同步
外设
23
舵机 PWM
4G UART
47 / 48
ML307A
下载 UART
U0TXD / U0RXD
CH340 自动下载
注意：GPIO19/20 同时是 S3 原生 USB D−/D+。眼屏占用它们本身可行，但下载必须稳定走 CH340，不能再依赖 S3 原生 USB。

## Slide 5
新双 SPI 眼屏：硬件拓扑正确，软件输出层需重写
两块 GC9A01 是 SPI 多从机；一条总线、两个 panel、单一动画状态机
来源：SCH_Schematic1_2026-08-08.pdf、Netlist_Schematic1_2026-08-08.tel、xiaozhi-esp32 代码（只读审核）
05
ESP32‑S3
GPIO41 SCK GPIO40 MOSI GPIO39 DC RESET
左眼 GC9A01
CS = GPIO19
右眼 GC9A01
CS = GPIO20
SCK / MOSI / DC / RESET 共用
每帧：渲染 → RGB565 字节交换一次 → 左 panel → 右 panel
禁止将现有 FlushFrame() 对左右屏各执行一次：它会原地交换 framebuffer，第二屏颜色会被换回。应仅有一个动画任务与一份同步状态。

## Slide 6
P0：三个问题会直接造成烧录或功能失效
这些问题不能用软件重试规避，需在投板前由硬件闭环
来源：SCH_Schematic1_2026-08-08.pdf、Netlist_Schematic1_2026-08-08.tel、xiaozhi-esp32 代码（只读审核）
06
01
Type‑C 下载路径不闭环
Type‑C D+/D−仍在 P4 残留 USB 网络；CH340 走 H1。 需定义唯一的“Type‑C → CH340 → S3 UART0”路径。
投板前必须关闭
02
功放供电网需确认
NS4150B VCC 接 VBUS；系统主电源另名 5V。 若两网不相连，电池/DC 供电时 TTS 将无声。
投板前必须关闭
03
4G UART 电平未关闭
图中已有“确认都是 1.8V电平？”注记。 装配 ML307A 前必须确认并加双向电平转换。
投板前必须关闭

## Slide 7
P1：这些风险会导致“能启动但不稳定”
建议与 P0 同版修订，避免把硬件不确定性带入固件调试
来源：SCH_Schematic1_2026-08-08.pdf、Netlist_Schematic1_2026-08-08.tel、xiaozhi-esp32 代码（只读审核）
07
P1
I2C 上拉与地址
1k 与 4.7k 疑似并联；建议统一 2.2k–4.7k。 地址统一标成 7-bit，避免驱动扫描失败。
P1
I2S 负载
MCLK / BCLK / WS 各约 44pF 到地。 建议预留 DNP 或降低容值，避免时钟边沿裕量不足。
P1
屏幕复位
双眼 RESET 与系统 EN 共用。 首板可接受，但软件无法对单块故障屏做硬复位。
P1
测试可达性
现有测试点集中在 4G USB。 补 5V、3V3、4V、EN、IO0、UART、I2C、SPI 测试点。

## Slide 8
建议的投板门槛与软件 Bring‑up 验收顺序
达成前 4 项才进入眼屏与语音应用调试；4G/K230 不应阻塞 EVT 核心功能
来源：SCH_Schematic1_2026-08-08.pdf、Netlist_Schematic1_2026-08-08.tel、xiaozhi-esp32 代码（只读审核）
08
1
下载
Type‑C/CH340、EN、IO0：稳定擦写、串口日志
2
电源
5V / 3V3 / 4V 上电、负载、复位时序
3
总线
I2C 扫描与 ES8311/ES7210/PCA9539/OV2640 地址核验
4
音频
双麦录音、I2S 时钟、播放、AEC 回采
5
双眼
左/右单测 → 同步表情、眨眼、睡眠、背光
6
外设
舵机 PWM、触摸/霍尔；WS2812 需补电路后纳入
7
后续
OV2640、ML307A、K230 UART 分阶段启用
Go 判据：下载稳定 + 音频双向稳定 + 两屏同步刷新 + 静态功耗与异常复位可复现；然后才装配 4G 与 K230。

## Slide 9
建议：先修三项 P0，再投 S3 双眼 EVT
S3 与新 SPI 屏不是风险来源；它们是当前产品定位最匹配的硬件基础。
投板目标应是：稳定对话 · 双眼有生命感 · 易烧录调试 · 可定位故障
正式版 Go 条件
• 下载口、功放供电、4G 电平三项 P0 关闭
• 双屏 S3 板型完成编译，单一动画任务顺序输出两块 panel
• PCB / Gerber / BOM / DRC / 测试点审查完成